Załącznik nr 1A do Ogłoszenia/SIWZ

nr sprawy TAT/TA/05/2021

OPIS PARAMETRÓW oferowanego urządzenia
w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 2 szt. nowych wózków elektrycznych platformowych z homologacją

Lp.	Wymagania minimalne Zamawiającego	Opis parametrów oferowanego urządzenia: / TAK/NIE* / (parametry uzupełnia Wykonawca)	Parametry rzeczywiste-opis
1.	Opis ogólny	-----------	--------------
1.1.	2 szt. wózek elektryczny platformowy – fabrycznie nowy	Typ model … / Producent …
1.2.	Ładowność skrzyni ładunkowej minimum 500 kg	………….…. kg
1.3.	Ogumienie przód i tył; bezdętkowe minimum R13 z kołpakami	TAK/NIE (wskazać R) …
1.4.	Wymiary użytkowe skrzyni ładunkowej długość x szerokość x wysokość minimum 1700x1200x250 [mm]	…
1.5.	Rodzaj napędu silnik elektryczny o prądu przemiennego o mocy min. 5 kW z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwpyłowym	….
1.6.	Baterie minimum 250Ah	TAK/NIE* (wskazać wartość)…
1.7.	Kabina w kolorze RAL9010 z wstawkami RAL5010 pełna zamknięta z 2 otwieranymi drzwiami, wygłuszona tapicerowana, w pełni przeszklona, wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem, ogrzewanie szyby przedniej	TAK/NIE*
1.8.	Ilość miejsc siedzących 2 z pasami bezpieczeństwa	TAK/NIE*
1.9.	Pełne oświetlenie robocze i drogowe (przednie , tylne) lampa ostrzegawcza lusterka wsteczne zewnętrzne szt. 2, i lusterko wewnętrzne szt. 1	TAK/NIE*
1.10.	Wyświetlacz w kabinie ze wskaźnikami ilość przepracowanych motogodzin, i stanu naładowania baterii	TAK/NIE*
1.11.	Grzybek bezpieczeństwa umiejscowiony w kabinie w zasięgu ręki kierowcy	TAK/NIE*
1.12.	Klakson dźwiękowy i sygnalizacja cofania	TAK/NIE*
1.12.	Hamulec nożny i postojowy	TAK/NIE*
1.13.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK/NIE*
1.14.	Rama pojazdu zabezpieczona antykorozyjnie	TAK/NIE*
1.15.	Lampa ostrzegawcza typu kogut	TAK/NIE*
1.16.	Skrzynia ładunkowa z burtami otwieranymi i możliwością demontowania, aluminiowymi lub stalowymi cynkowanymi ogniowo i wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową.	TAK/NIE*
1.17.	Zaczep tylny i uchwyt do holowania pojazdu.	TAK/NIE*
1.18.	Ładowarka/prostownik baterii	TAK/NIE*
1.19.	Wspomagania układu kierowniczego	TAK/NIE*
1.20.	System uzupełniania wody destylowanej w akumulatorach	TAK/NIE*
2.	Dokumentacja	-----------	--------------
2.1.	Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności WE/EU	TAK/NIE*
2.2.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK/NIE*
2.3.	Katalog części zamiennych w języku polskim	TAK/NIE*
2.4.	Pojazd musi spełniać badania na kompatybilność elektromagnetyczną. Protokół z pomiarów	TAK/NIE*
2.5.	Karta gwarancyjna	TAK/NIE*
2.6.	Dokument potwierdzający homologację pojazdu( w momencie dostawy pojazdu)	TAK/NIE*
3.	Gwarancja	-----------	---------------
3.1.	Minimum 18 miesiące na wózek wraz z osprzęt, bez limitu motogodzin; w okresie gwarancji wszystkie wykonywane przeglądy wynikające z instrukcji obsługi oraz materiały eksploatacyjne zużyte do przeglądu są zawarte w cenie wózka elektrycznego platformowego. Maximum gwarancji to 24 miesiące bez limitu motogodzin.	… miesięcy gwarancji na wózek wraz z osprzętem, bez limitu motogodzin; w okresie gwarancji wszystkie wykonywane przeglądy wynikające z instrukcji obsługi oraz materiały eksploatacyjne zużyte do przeglądu są zawarte w cenie wózka elektrycznego platformowego.
3.2.	Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godz.	TAK/NIE*

*niepotrzebne skreślić
…………………….……………………..	………………………………………………………………
Miejscowość, data	Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy